| BIO AUTO | Electric vehicle A-5-Li | Electric vehicle A-5-II |
| --- | --- | --- |
| Специфікація |  |
| Двигун (АС) | 144 В; 12 кВт | 144 В; 12 кВт |
| Макс. потужн./крут. момент | 30 кВт/130 Н*м | 30 кВт/130 Н*м |
| Контроллер | 144 В | 144 В |
| Батарея | 2,4В*100А*год; 60 шт. Li-Fe-Po акум. 14,4 кВт/год. | 12В*100А*год; 12 гелевих акумуляторів 14,4 кВт/год |
| Вага батареї | 240 кг | 396 кг |
| Життєвий цикл батареї | Заряджається до 3000-5000 циклів (до 25-ти р.) | Заряджається до 800-1000 циклів (до 9-ти р.) |
| Зарядний пристрій | 380 В;35кВт; 210-230 В; 2,5 кВт | 210-230 В; 2,5 кВт |
| Час зарядки | 20 хвл. ; 6-8 год. | 6-8 год. |
| Конвертер (DC – DC) | 12 В |
| Габаритні розміри, мм |
| Довжина, мм | 3618 |
| Ширина, мм | 1563 |
| Висота, мм | 1533 |
| Колісна база | 2335 |
| Об’єм багажного відділення, л | 78 |
| Динамічні характеристики |  |  |
| Максимальна швидкість, км/год | 110 | 100 |
| Економічна швидкість, км/год | 45 |
| Пробіг на одній зарядці | 150 км | 130 км |
| Основні параметри |  |  |
| Напівавтоматична КПП | + | + |
| Тип приводу | передній привід |
| Система підвіски (передня/задня) | Незалежна підвіска типу Макферсон/поздовжньо-ричагова |
| Система гальмування (передні/задні) | Гідравлічна (дискові/барабанні) |
| Маса, кг |  |  |
| Вага нетто, кг | 1074 | 1230 |
| Колір |  |  |
| Колір кузова | синій, срібний |
| Колір салону | бежево-оранжевий, бежево-бірюзовий |
| Додаткові функції |  |  |
| Кондиціонер | + | + |
| Піч | + | + |
| Підсилювач керма | + | + |
| Легкосплавні диски | + | + |
| Антикрило-спойлер над задніми дверима | + | + |
| Роздрібна ціна | 211 800 грн | 179 875 грн |
| Обладнання |

- Металевий кузов

- 5-ти дверне виконання

- 5 пасажирських місць

- Корпуси зовнішніх дзеркал та ручки дверей чорного кольору

- Повторювачі поворотів

- Опція нефіксованого покажчика повороту

- Бампери фарбовані у колір кузова

- Підстаканник ззаду

- Спинка заднього сидіння, що складається окремо

- Підголівники на передніх/передніх та задніх сидіннях

- Додатковий стоп-сигнал

- Речовий ящик, що закривається

- Електросклопідіймачі передніх дверей

- Обігрів заднього скла

- Омивач заднього скла з двірником

- Центральний замок з дистанційним керуванням, вкл. відкриття багажного відділення з салону, 2 радіоключі

- Єдиний ключ увімкнення та замків дверей

- Протитуманні фари

- Гумові килимки в салоні (спереду і ззаду)

- Повнорозмірне запасне колесо

- Радіо FM/AM, мультимедійне гніздо для підключення зовнішніх аудіоджерел, 4 динаміки

- Макіяжне дзеркало праворуч у сонцезахисному козирку

- Попільничка та прикурювач спереду, попільничка ззаду

*Вказані ціни на електромобілі є орієнтовними. Точні ціни та

комплектації електромобіля погоджуйте в договорах купівлі-продажу