Система контроля АкБ EmKit.A1103

Паспорт 
ЮЛМА103.000.000ПС

НАЗНАЧЕНИЕ

Система контроля аккумуляторной батареи EmKit.A1103 предназначена для контроля процессов заряда и разряда литий-ионной бортовой аккумуляторной батареи (далее – АкБ) электромобиля.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Базовая комплектация:

—	Базовый модуль А11031	1 шт.

—	Дополнительный модуль А11032	см. примечание

—	Паспорт	1 шт.

—	Руководство по эксплуатации	1 шт.

П р и м е ч а н и е – количество дополнительных модулей зависит от количества ячеек в АкБ и оговаривается перед поставкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Максимальный ток балансировки | 700 мА |
| Максимальное количество ячеек в обслуживаемой АкБ | 250 шт. |
| Диапазон рабочих температур (исп. 1) | от –25 до +70°С |
| Диапазон рабочих температур (исп. 2) | от –40 до +90°С |
| Поддерживаемые типы АкБ | Li-Ion, LiPO, LiFePO4 |
| Диапазон рабочих напряжений ячейки АкБ | 2.0–4.3 В |

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не допускается наличие в окружающем воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

При эксплуатации не допускается выпадение росы и попадание влаги на изделие.

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента покупки изделия.

В течение гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия при предъявлении паспорта на изделие с обязательным указанием даты продажи и наличием подписи представителя торгующей организации. Ремонт изделия может быть осуществлен только в сервисном центре предприятия-изготовителя.

При несоблюдении Покупателем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации на изделие, или небрежном обращении с изделием претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится. В этом случае ремонт производится за счет средств Покупателя.

К несоблюдению правил эксплуатации изделия также относятся:

—	механические повреждения изделия;

—	непредусмотренные в руководстве по эксплуатации применение и следы самостоятельного ремонта и модификации изделия.

ВНИМАНИЕ! Разработчик оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающие ее технические характеристики и неотраженные в настоящем документе.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Наименование: Логвин Юрий Анатольевич.

Адрес: Харьковская обл., Дергачевский р-н, пгт М.Даниловка, ул. Левченка, 60.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.

Дата: «___» _____________ 20___ г.

Исполнитель: ____________________  /_______________/

подпись	расшифровка подписи

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

наименование организации, продавшей изделие

Дата продажи: «___» _____________ 20___ г.

Продавец: _____________________  /_______________/

подпись	расшифровка подписи

Покупатель: ___________________  /_______________/

подпись	расшифровка подписи

П р и м е ч а н и е – подпись Покупателя означает отсутствие претензий к внешнему виду изделия и его комплектности.